| LOGO EMPRESA | PROTECCION ENTORNO MIRADORES y GALERIAS Dispositivo de Anclaje Restrictivo o Anticaídas |
| --- | --- |
| Procedimiento | Dispositivo | Referencia | Fecha |
| Miradores-xx | T 65 x Anclajes Marcelino | P-MIR 01 | XX/XX/XX |

Identificación del riesgo

Caída a distinto nivel / Trabajos en Miradores o Galerías

Sistema de protección propuesto

Sistema restrictivo o anticaídas mediante arnés asegurado

a dispositivo de anclaje embebido a techo en el entorno del mirador,

tipo T 65 xx (Anclajes Marcelino).

Características del sistema

Se basa el sistema de protección en la instalación, previa al hormigonado de la estructura de la construcción, de dispositivos de anclaje que permitan asegurar el arnés del trabajador que ha de trabajar en el mirador, expuesto al riesgo de caída a distinto nivel.

Los dispositivos de anclaje T 65 XX (Anclajes Marcelino) se aseguran a la ferralla antes de hormigonar quedando posteriormente colgados del techo y ofreciendo una argolla para que el trabajador pueda enganchar el arnés de sus sistema anticaídas.

Se debe seleccionar la longitud del anclaje teniendo en cuenta la altura entre forjados, buscando que la anilla quede a una altura de unos 2 m. respecto al forjado inferior, para que el trabajador pueda engancharse sin necesidad de escaleras.

Ha tener en cuenta que de la longitud total, se perderán en el forjado de 10 a 20 cm., según el tipo de instalación. El fabricante dispone de 3 longitudes estándar (85, 131 y 232 cm.), pudiendo hacer cualquier otra longitud a medida.

Instalar el anclaje a unos 100 cm. del borde del forjado, buscando que durante su uso el anclaje quede por detrás del trabajador.

Detalles de las instalaciones más frecuentes

En Forjados Reticulares, insertar el anclaje entre el casetón plástico y la sopanda