| LOGO EMPRESA | PROTECCION ENTORNO EXCAVACION PILOTES Dispositivo de Anclaje Restrictivo o Anticaídas |
| --- | --- |
| Procedimiento | Dispositivo | Referencia | Fecha |
| Pilotes-xx | DAT-35 Anclajes Marcelino | P-PIL 01 | XX/XX/XX |

Identificación del riesgo

Caída a distinto nivel / Perforación para pilotes

Sistema de protección propuesto

Sistema restrictivo o anticaídas mediante arnés asegurado

a dispositivo de anclaje enterrado en el entorno del pilote,

tipo DAT-35 (Anclajes Marcelino).

Características del sistema

Se basa el sistema de protección en la instalación, previa al perforado de los pilotes, de dispositivos de anclaje que permitan asegurar el arnés del trabajador que ha de ubicarse en el entorno de la perforación del terreno para pilotes.

Los dispositivos de anclaje DAT-35 (Anclajes Marcelino) se entierran en el terrenos a una profundidad de 1,50 m. mediante máquina retroexcavadora de destierro o con la misma pilotadora, rellenando después, en este caso, el pozo de forma manual.

Los dispositivos de anclaje se situarán a una distancia no inferior a 2,00 m. del borde del pozo a ejecutar.

El dispositivo de anclaje tiene una cinta de 2,00 m, rematada con una anilla, de forma que una vez enterrado el disco, la anilla asoma en la superficie del terreno.

El sistema anticaídas se asegurarán a la anilla en el extremo de la cinta.

Es oportuno validar la coherencia del sistema con el terreno, mediante los testigos al efecto (TEST-10), para lo que instalados en la anilla del anclaje mediante grillete, se traccionará con una máquina hasta su rotura (unos 10 KN) no debiendo extraer el disco enterrado.