| LOGO EMPRESA | PROTECCION EN PLATAFORMAS MOTORIZADAS Dispositivo de Anclaje Anticaídas |
| --- | --- |
| Procedimiento | Dispositivo | Referencia | Fecha |
| Plataformas Motorizadas xx | CAN 72.xx V Anclajes Marcelino | P-PTM 01 | XX/XX/XX |

Identificación del riesgo

Caída a distinto nivel / Trabajos desde Plataformas Motorizadas

Sistema de protección propuesto

Sistema anticaídas mediante arnés asegurado

a dispositivo con múltiples puntos de anclaje, asegurado en

parte alta de la obra, embebido, ahorcado o mediante mosquetón

tipo CAN 72.xx V (Anclajes Marcelino).

Características del sistema

Se basa el sistema de protección en la instalación, según las distintas posibilidades reflejadas más abajo, correspondientes a su certificación, de dispositivos de anclaje con un punto de anclaje cada 1,50 m., que permitan asegurar el arnés del trabajador que ha de trabajar en la plataforma, expuesto al riesgo de caída a distinto nivel.

Los dispositivos de anclaje CAN 72.xx V (Anclajes Marcelino) quedan  colgados ofreciendo una punto de anclaje cada 1,50 m. para que el trabajador pueda enganchar el arnés de sus sistema anticaídas en la múltiples posiciones posibles de la plataforma en que se ubica.

El trabajador se enganchará a la plataforma durante los desplazamientos verticales de la misma, una vez posicionada, se enganchará al dispositivo, al bucle inmediato superior más próximo.

Se debe seleccionar la longitud del anclaje teniendo en cuenta la altura máxima del edificio, buscando que se cubra toda la operativa de la plataforma.

El fabricante dispone de 4 longitudes estándar (10, 15, 25 y 35 m.), pudiendo hacer cualquier otra longitud a medida.

Detalles de las instalaciones Certificadas